FACULTAD DE MEDICINA - UBA

RIESGO QUIMICO Y RESIDUOS QUIMICOS PELIGROSOS

¿Qué es un producto químico peligroso?

Producto químico peligroso es aquel que puede representar un riesgo para la seguridad y salud de las personas o causar daños al medio ambiente, debido a sus propiedades fisicoquímicas, químicas o toxicológicas y a la forma en que se utiliza o se halla presente.

¿Cuáles son los productos químicos peligrosos?

Los que se encuadran dentro de las clasificaciones siguientes a saber:

Según sus propiedades físicoquímicas:

Comburentes

Inflamables, extremadamente inflamables, etc.

Reactivos

Inestables, explosivos, etc.

Según sus propiedades toxicológicas y efectos específicos sobre la salud humana:

Muy tóxicos.  Tóxicos.

Nocivos.  Irritantes.

Corrosivos, cáusticos.

Narcóticos

Neumoconióticos (tóxicos pulmonares)

Sensibilizantes o alergénicos.

Carcinogénicos

Mutagénicos.

Teratogénicos (tóxicos para la reproducción)

Según sus efectos sobre el medio ambiente:

Contaminantes del suelo, el agua o el aire.

Pictogramas utilizados en la Unión Europea

E O C F F+ explosivo comburente corrosivo fácilmente inflamable extremadamente inflamable T T+ Xn Xi N tóxico muy tóxico nocivo irritante peligroso para el medio ambiente

A medida que la industria química se fue expandiendo, fueron apareciendo en los países distintas normativas, recomendaciones y tablas de peligrosidad, que con el tiempo se fueron estandarizando.

Legislación de la República Argentina: Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad y su Decreto Reglamentario 351/79.   Ley Nacional 24.557 de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En forma no directamente vinculante tenemos las Normas IRAM.

Las Normas de la Comunidad Europea, que se han sido asimiladas en nuestro país, asignan a las sustancias y preparados químicos, además de los símbolos, las frases “R” de riesgo y las frases “S” de consejos de prudencia o seguridad, que se detallan a continuación:

ANEXO I

Frases “R” de riesgo

R1 Explosivo en estado seco.

R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

R3 Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

R4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

R5 Peligro de explosión en caso de calentamiento.

R6 Peligro de explosión en contacto o sin contacto con el aire.

R7 Puede provocar incendios.

R8 Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

R10 Inflamable.

R11 Fácilmente inflamable.

R12 Extremadamente inflamable.

R14 Reacciona fácilmente con el agua.

R15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

R16 Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes.

R17 Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire/vapor, explosivas/inflamables

R19 Puede formar peróxidos explosivos.

R20 Nocivo por inhalación.

R21 Nocivo por contacto con la piel.

R22 Nocivo por ingestión.

R23 Tóxico por inhalación.

R24 Tóxico por contacto con la piel.

R25 Tóxico por ingestión.

R26 Muy tóxico por inhalación.

R27 Muy tóxico por contacto con la piel.

R28 Muy tóxico por ingestión.

R29 En contacto con agua libera gases tóxicos.

R30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

R32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

R33 Peligro de efectos acumulativos.

R34 Provoca quemaduras.

R35 Provoca quemaduras graves.

R36 Irrita los ojos.

R37 Irrita las vías respiratorias.

R38 Irrita la piel.

R39 Peligro de efectos irreversibles muy graves.

R40 Posibilidad de efectos irreversibles.

R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

R42 Posibilidad de sensibilización por inhalación.

R43 Posibilidad de sensibilización por contacto con la piel.

R44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

R45 Puede causar cáncer.

R46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

R48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada

R49 Puede causar cáncer por inhalación.

R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos.

R51 Tóxico para los organismos acuáticos.

R52 Nocivo para los organismos acuáticos.

R53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R54 Tóxico para la flora.

R55 Tóxico para la fauna.

R56 Tóxico para los organismos del suelo.

R57 Tóxico para las abejas.

R58 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

R59 Peligroso para la capa de ozono.

R60 Puede perjudicar la fertilidad.

R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

R63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

R64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

R65 Si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

ANEXO II

Frases “S” de consejos de prudencia o seguridad

S1 Consérvese bajo llave.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S3 Consérvese en lugar fresco.

S4 Manténgase lejos de locales habitados.

S5 Consérvese en... (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

S6 Consérvese en... (gas inerte a especificar por el fabricante).

S7 Manténgase el recipiente bien cerrado.

S8 Manténgase el recipiente en lugar seco.

S9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

S12 No cerrar el recipiente herméticamente.

S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y forrajes.

S14 Consérvese lejos de...(materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

S15 Conservar alejado del calor.

S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.

S17 Manténgase lejos de materiales combustibles.

S18 Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

S20 No comer ni beber durante su utilización.

S21 No fumar durante su utilización.

S22 No respirar el polvo.

S23 No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (a especificar por el fabricante).

S24 Evítese el contacto con la piel.

S25 Evítese el contacto con los ojos.

S26 En caso de contacto con los ojos, lávense con abundantemente con agua y acúdase al médico.

S27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con productos a especificar….

S29 No tirar los residuos por el desagüe.

S30 No echar jamás agua a este producto.

S33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

S36 Úsese indumentaria protectora adecuada.

S37 Úsense guantes adecuados.

S38 En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

S39 Úsese protección para los ojos/la cara.

S40 Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese (a especificar…

S41 En caso de incendio y/o explosión no respire los humos.

S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones úsese equipo respiratorio adecuado.

S43 En caso de incendio utilizar los medios de extinción…

S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico.

S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico…

S47 Consérvese a una temperatura no superior a ..°C (a especificar…

S48 Consérvese húmedo con...(medio apropiado….)

S49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

S50 No mezclar con ...

S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

S52 No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

S53 Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

S56 Elimínense esta sustancia y su recipiente como residuos especiales o peligrosos.

S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

S59 Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

S60 Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

S61 Evítese su liberación al medio ambiente. Seguir instrucciones específicas de la ficha de seguridad.

S62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.

S63 En caso de accidente por inhalación alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

S64 En caso de ingestión, lavar la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

ANEXO III

Lista de cancerígenos y mutagénicos

Alfa naftilamina.

Metil clorometil éter.

3, 3´ Diclorobenzidina y sus sales.

Bis-Clorometil éter.

Beta Naftil amina.

Benzidina.

4-Aminodifenil.

Etilén-imina.

Beta propiolactona.

2 Acetil amino fluoreno.

4-Dimetil amino azobenceno.

N-Nitroso dimetilamina.

Cloruro de vinilo.

Compuestos de arsénico inorgánico.

Plomo y sus compuestos.

Cadmio y sus compuestos.

Benceno.

1,2 Dibromo-3 Cloropropano.

Acrilonitrilo.

Oxido de etileno.

Formaldehído.

Metilén dianilina.

1,3 Butadieno.

Cloruro de metileno.

Asbestos.

Referencias a Fichas de Seguridad de Productos Químicos (FDS o MSDS) internacionales:

MSDS: material safety data sheet

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas).

CAS: Chemical Abstract Service (Servicio de Resúmenes Químicos).

Base de Datos Químicos de la empresa internacional MERCK.   Fichas FDS.

Fichas internacionales de seguridad química.

Catálogo de Sigma-Aldrich

Fichas de datos de seguridad de gases de Airliquide.

Fichas de seguridad de Scharlau.

Catálogo  Index Merck.

SISTEMA DE IDENTIFICACION INTERNACIONAL DE RIESGOS

DE PRODUCTOS QUIMICOS PELIGROSOS.

Norma 704 NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION)

- La peligrosidad del producto usa una escala de 0 a 4

- El color AZUL indica el peligro para la salud.

- El color ROJO indica el grado de inflamabilidad.

- El color AMARILLO significa cuán reactivo es.

- El color BLANCO brinda información anexa valiosa.

- AZUL : RIESGO PARA LA SALUD

- 4  FATAL

- 3  EXTREMADAMENTE PELIGROSO

- 2  PELIGROSO

- 1  LIGERAMENTE PELIGROSO

- 0  MATERIAL INOCUO O NORMAL

- ROJO : RIESGO DE INCENDIO

- 4  EXTREMADAMENTE INFLAMABLE

- 3  INFLAMABLE

- 2  COMBUSTIBLE

- 1  COMBUSTIBLE SI SE CALIENTA

- 0  NO SE QUEMARÁ

- AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD

- 4  DETONACIÓN RÁPIDA.

- 3  DETONACIÓN CON FUENTE DE INICIO.

- 2  CAMBIO QUÍMICO VIOLENTO.

- 1  INESTABLE SI SE CALIENTA.

- 0  ESTABLE.

- BLANCO:   INFORMACION ADICIONAL O ESPECIAL SOBRE EL PRODUCTO

- OXY:    Agente oxidante.

- W:         Reactivo con agua.

- G:          Gas comprimido.

- LN2:     Nitrógeno líquido.

- BL:        Nivel de bioseguridad Nº

- RAD:    Material radioactivo.

- MAG:   Cuidado con campo magnético.

Manejo y almacenamiento de sustancias químicas

Conozca el químico que está usando.

La seguridad comienza con la compra.

Leer: identificación, origen y fecha de fabricación.

Conocer las propiedades físicas y químicas.

Leer las etiquetas, prospectos, protocolos de análisis, manuales y tablas.

Tenga a mano las hojas de seguridad (MSDS o FDS) de los productos químicos.

Redactar instructivos para casos de derrame o primeros auxilios.

Constatar si el envase es apropiado.

Verificar un buen cierre del envase.

Contar con buenas condiciones de almacenaje.

Tener en cuenta las incompatibilidades.

Informar de la compra, cuando corresponda, al SEDRONAR.

PRACTICAS  APROPIADAS DE TRABAJO Y MANIPULACION DE QUIMICOS

Las siguientes prácticas son consideradas comunes para el uso o almacenamiento de químicos peligrosos, incluyendo cancerígenos y otras toxinas reproductivas.

- Prácticas generales.

1. Usar indumentaria apropiada de seguridad completa, calzado o botas, protección ocular, guantes

y bata, resistentes a los químicos con los que se trabaje.

2. El personal del laboratorio debe lavarse las manos antes de ponerse y después de sacarse

los guantes.

3. La indumentaria y los elementos de protección, deben sacarse con cuidado.  Los que sean

descartables hay que descartarlos y los reusables, hay que descontaminarlos e higienizarlos.

4. No concurra a otras áreas como comedores, bibliotecas, jefaturas, etc., con la vestimenta y los

elementos de protección contaminados.   Si traslada la indumentaria para ser lavada, hágalo en

forma aislada.

5. Luego de una exposición química significativa, la persona debe estar instruida para cambiarse la

indumentaria y asearse como corresponde.

6. Trabaje siempre en forma segura, acompañado, y en lugares libres de obstáculos, despejados,

con buena ventilación y extracción.  No realice prácticas riesgosas en presencia de público

numeroso, niños o ancianos.

7. Realizar todos los trabajos riesgosos dentro de campanas de ventilación que cumplan con las

exigencias de seguridad correspondientes.

8. Trabajar en mesadas seguras y dentro de bandejas planas para evitar derrames.

9. No apresurarse en el laboratorio para evitar accidentes.  No dejar botellas o frascos de reactivos

destapados. Tampoco equipo ni instrumental con restos de sustancias químicas.

10. Evitar el contacto humano con químicos y evitar su ingreso al organismo por cualquier vía.

11. Respetar los valores límites ambientales y de exposición.

CMP   (Concentración Máxima Permisible):

De acuerdo a los establecido en la Resolución 444/91del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, modificatorio del Anexo III del Decreto 351/79; se expresa en “ppm” (partes por millón) ó mg/m3 y se define como Concentración Media ponderada en el tiempo, para una jornada normal, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos.

CMP-CPT   (Concentración Máxima Permisible por Cortos Períodos de Tiempo):

Concentración máxima a la que los trabajadores pueden estar expuestos durante un período continuo y hasta 15 minutos, sin sufrir efectos adversos, siempre que no se produzcan más de cuatro de estas situaciones por día y estando separadas como mínimo en 60 minutos, no excediéndose la CMP ponderada en el tiempo.

C   (Concentración Máxima Permisible – Valor techo):

Concentración que no hay que sobrepasar en ningún momento.

TLV-TWA  (Threshold Limit Values o Valor Límite Umbral)

Concentraciones medias de sustancias químicas en el aire ambiental tras una exposición repetida, 8 horas al día, 5 días a la semana, durante toda una vida profesional y que no producen efectos nocivos en la mayoría de los trabajadores.

Intoxicación o toxicidad aguda:

Es una exposición de corta duración y absorción rápida del tóxico.  Dosis única o múltiple en un período no superior a 24 horas.

Toxicidad crónica:

Resultado de exposiciones repetidas durante un largo período de tiempo.  En este caso lo expresamos como la acción del tóxico sobre el órgano blanco o target.  Se incluye además si el citado tóxico es cancerígeno de acuerdo a la clasificación actualizada de la IARC (Oficina Internacional del Cáncer)

- Buenas prácticas operacionales.

- Todos los químicos peligrosos deben manejarse en pequeños volúmenes y ser manipulados bajo campanas extractoras con venteo al exterior.  Si son solventes combustibles o forman mezclas explosivas con el aire, usar motores de extracción estancos (antiexplosivos).

- Saber de antemano la naturaleza de los líquidos volátiles: si son narcóticos, inflamables, más o menos densos que el aire, etc.

- Los productos químicos se almacenan según su peligrosidad.  No se almacenan por su uso cotidiano u orden alfabético.  Separar los incompatibles.

- Debe consignarse la fecha y origen de elaboración, y la fecha de vencimiento.  También la fecha de su apertura o recepción.

- Deshacerse en forma apropiada de los químicos vencidos según las normas establecidas.

- Los materiales inflamables se guardan en gabinetes para inflamables y a prueba de llamas o fuentes de combustión.  Cuando fracciones menores se manipulan en laboratorios, asegurarse que las llamas o fuentes de ignición no estén presentes.  Colocar el “Prohibido fumar”.  Emplear siempre que sea compatible, envases plásticos de polietileno resistentes, en lugar de los envases de vidrio que son más frágiles y sensibles a los golpes.

- Almacenar bajo llave de seguridad los compuestos extremadamente tóxicos o venenosos.

- Prácticas específicas para el uso de sustancias cancerígenos y teratogénicas

- Las superficies de trabajo deben recubrirse con film de polietileno, papel encerado, etc.

- Los procesos que involucran cancerígenos volátiles, polvos o aerosoles se realizan en campanas químicas de buena extracción hacia el exterior dotadas de filtros de retención.

- Si no se dispone de campanas o extractores para cancerígenos o toxinas, usar respiradores y máscaras con filtros apropiados.

- Deben establecerse áreas específicas de trabajo y preparado de sustancias cancerígenas o toxinas reproductivas.  Rotularlas como “Cancerígenas”, “Toxinas”, etc.

- Según las cantidades de tales productos, restringir el acceso a otras personas, colocar carteles con advertencia y determinar los tiempos de permanencia y exposición de los operadores.

- Se prohíbe el uso de trapos secos o lampazos si se usan cancerígenos o mutágenos como por ejemplo, acrilamida, bromuro de etidio, bencidina, etc.  Destruir éstos por la vía oxidativa.

- Los contenedores para disponer de cancerígenos tienen que estar bien rotulados con el nombre del compuesto, concentración y cantidad.  Con la leyenda de “Riesgo de Cáncer”

- Los materiales de laboratorio o implementos de plástico o vidrio descartables contaminados con cancerígenos, mutágenos, teratogénicos o toxinas, deben eliminarse bien embalados dentro de recipientes o cajas seguras o embolsados, como “Residuos Peligrosos” con leyendas anexas como: “Peligro material cancerígeno”.

- Los materiales de vidrio y a recuperar, contaminados con cancerígenos, mutágenos, teratogénicos o toxinas, debe ser descontaminados por la vía oxidativa, usando soluciones concentradas, alternativas, de Hipoclorito de Sodio, Permanganato de Potasio, etc.

- En lo posible, es conveniente destruir las moléculas cancerígenas mediante oxidación, citando como ejemplo, la acción de una solución de Permanganato de Potasio o de soluciones de Hipoclorito de Sodio concentrado que actúa como oxidante en medio alcalino.

GESTION DE TUBOS CON GASES COMPRIMIDOS

- Colocar rótulos en español que indique el tipo de gas en los tubos.

- Almacenar los cilindros verticales, bien amarrados con sogas o cadenas, de modo de evitar movimientos o caídas.  Cuando estén sujetos, recién remover el cubrecabezal del robinete.

- Los cilindros deben tener sus pruebas hidráulicas cada 5 años.  Deben estar bien pintados, sin superficies oxidadas expuestas.

- No exponer los cilindros a los rayos de sol o a cualquier otra fuente que suministre calor.  Almacenar en lugar fresco y ventilado.  Fuera de la intemperie.

- No almacenar en forma  conjunta tubos vacíos con llenos. Asimismo indicar, por medio de carteles ubicados en forma visible, si están cargados o no.

QUE HACER ANTE DERRAMES

- Antes de mover y utilizar un producto, hay que examinar bien el envase.

- Periódicamente, los envases deben inspeccionarse para detectar fallas en los mismos, cierres adecuados y rotulado claro, completo y sin deterioros.

- Tenga cuidado cómo almacena los reactivos, la proximidad e incompatibilidad entre ellos.

- Tenga en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y corrosión.

- Los que trabajan en un laboratorio deben recibir entrenamiento adecuado que les permita distinguir entre los tipos de derrames que pueden ser controlados por ellos mismo y aquellos derrames que son clasificados como “muy peligrosos o mayores”: estos implican la asistencia de personal experimentado, de Seguridad e Higiene o de ayuda externa.

- 1º:  Alertar a los demás y colocarse los elementos de protección personal.

Derrame de sólidos:

- 2º - Recoja los derrames sólidos secos mediante pala, barrido o succión.  No genere nieblas ni levante polvillo  peligroso. No humedezca los residuos si estos tienen mayor actividad disueltos en agua.  Coloque los residuos en potes plásticos o en bolsas bien resistentes de polietileno.

- 3º - Neutralice y limpie bien, sin dejar restos.

Derrame de líquidos:

- 2º - Delimite el área del derrame y confínela mediante sustancias adsorbentes inertes para el líquido en cuestión, como arena, bentonita, paños especiales (Ej. Solventes)

Si se recurre a papel, trapos, aserrín, cuidado si los líquidos son combustibles.

- 3º - Neutralice.  Para los ácidos use cal de obra.  Para los álcalis: acético o ácidos débiles.

- 4º - Recoger la mezcla. Luego limpiar adecuadamente y secar.

Pérdida de gases:

Evacuar al personal como primera medida.

Abrir ventanas, ventilar bien.

Si el gas fuera combustible (y explosivo), no accionar equipos eléctricos, ni interruptores, ni prender equipos de renovación de aire ni extractores que produzcan chispas. Usar motores estancos blindados en campanas.

Si el gas fuera venenoso, no recircularlo.

RESIDUOS QUIMICOS PELIGROSOS

SU ELIMINACION

- Eliminarlos en forma separada en bidones de polietileno de alta densidad, bien tapados y en buen estado.  La separación de residuos por grupos de sustancias está dada en la Ley 24.051 cuyo listado se especifica en este trabajo.  Identificar los bidones con la Y correspondiente.

- Para eliminación de ácidos fuertes inorgánicos y orgánicos (débiles) que son residuos Y-34, es importante saber lo siguiente: la mezcla de los ácidos es peligrosas porque son incompatibles entre sí, generan gases y reaccionan, generando mezclas explosivas.  Por ello, para no segregarlos en bidones separados, hay que proceder de la siguiente manera: “Colocar en los bidones cal de obra con agua, de modo que haya una suspensión que ocupe una quinta parte del bidón.  En esta mezcla se deben desechar todos los ácidos con lo cual, no sólo se neutralizan, sino que la mezcla de sales de calcio resultantes son compatibles e inocuas.  Pero el bidón hay que descartarlo a través de una empresa, porque los precipitados taponan las cañerías”.

- No eliminar por las piletas o desagües  sustancias químicas, sólidas o líquidas, puras o mezcladas, ni productos de desecho de reacción;  salvo en la excepción de estar seguros que son productos inocuos.

- No eliminar solventes orgánicos, simples o halogenados,  ni volátiles, ni no volátiles, ni  solubles en agua.

- No eliminar sustancias corrosivas para las cañerías y desagües.

- No eliminar sustancias que por acción de otros efluentes, puedan generar gases tóxicos como halógenos, gas clorhídrico, cianhídrico, sulfhídrico, arsina, fosfina, gas sulfuroso o monóxido de carbono.

- No eliminar productos que por reacción obturen las cañerías o formen geles.

- Los residuos que se consideran peligrosos deben tratarse en forma previa antes de eliminar.

- Para ello se brinda asesoramiento indicando el camino a seguir en cada caso.

- Los bidones contendrán residuos líquidos y deberán ser trasladados con cuidado para evitar derrames.

- Los sólidos se recogerán en cuñetes de plástico de boca ancha o bolsas de 200 micrones de espesor (preferentemente color amarillo), de polietileno de alta densidad.

- Los residuos químicos peligrosos identificados, tanto en bidones como en bolsas o cuñetes, serán  retirados por empresas transportistas autorizadas por las autoridades gubernamentales.

- Las empresas transportistas trasladarán esos residuos, hacia plantas Operadoras que los procesarán debidamente.

- Ley 24.051/92 Nacional de Residuos Peligrosos.

- Decreto Reglamentario 831/93

- Es Residuo Peligroso el que puede producir daño afectando a los seres vivos, al aire, al agua o al suelo.

- Los residuos peligrosos figuran en el Anexo I como “Y”.

- Y-1 Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, centros médicos y clínicas para salud humana y animal.

- Y-2 Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos.

- Y-3 Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos para la salud humana y animal.

- Y-4 Desechos resultantes de la producción, la preparación y utilización de biocidas y productos fitosanitarios.

- Y-5 Desechos resultantes de la fabricación, la preparación y utilización de productos químicos para la preservación de la madera.

- Y-6 Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos.

- Y-7 Desechos que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las operaciones de temple.

- Y-8 Desechos de aceites minerales, no aptos para el uso a que estaban destinados.

- Y-9 Mezclas y emulsiones de desecho de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.

- Y-10 Sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados por bifenilos policlorados (PCB), trifenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB).

- Y-11 Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro tratamiento pirolítico.

- Y-12 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.

- Y-13 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, látex, plastificantes o colas o adhesivos.

- Y-14 Sustancias químicas de desecho no identificadas o nuevas, resultantes de la investigación, el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan.

- Y-15 Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación diferente.

- Y-16 Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de productos químicos y materiales para fines fotográficos.

- Y-17 Desechos resultantes del tratamiento de superficies de metales y plásticos.

- Y-18 Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos industriales.

- Y-19 Metales carbonilos.

- Y-20 Berilio y sus compuestos.

- Y-21 Cromo hexavalente.

- Y-22 Compuestos de cobre.

- Y-23 Compuestos de zinc.

- Y-24 Arsénico y sus compuestos.

- Y-25 Selenio y sus compuestos.

- Y-26 Cadmio y sus compuestos.

- Y-27 Antimonio y sus compuestos.

- Y-28 Teluro y sus compuestos.

- Y-29 Mercurio y sus compuestos.

- Y-30 Talio y sus compuestos.

- Y-31 Plomo y sus compuestos.

- Y-32 Compuestos inorgánicos de flúor con exclusión del fluoruro cálcico.

- Y-33 Cianuros inorgánicos.

- Y-34 Soluciones ácidas o ácidos sólidos.

- Y-35 Soluciones básicas o bases sólidas.

- Y-36 Asbestos (polvo y fibras).

- Y-37 Compuestos orgánicos de fósforo.

- Y-38 Cianuros orgánicos.

- Y-39 Fenoles, compuestos fenólicos y clorofenoles.

- Y-40 Éteres.

- Y-41 Solventes orgánicos halogenados.

- Y-42 Disolventes orgánicos (no halogenados)

- Y-43 Grupo de los dibenzofuranos policlorados.

- Y-44 Grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas.

- Y-45 Compuestos organohalogenados (excluyendo Y-39, Y-41, Y-42, Y-43, Y-44).

FACULTAD DE MEDICINA - UBA

Mayo 2008					Lic. Qca. MARCELO H. FIGUEROA

Esp. Higiene y Seguridad en el Trabajo